## Slide 1
1. 환자 정보 관리 (등록 · 수정 · 삭제)
PC1 관리자 GUI
PC1 서버
DB
(PostgreSQL)
등록 / 수정 (수정: 목록 더블클릭 → 고친 뒤 add)
정보 입력 → add 클릭
① 환자 정보 (HTTP)
② 새 번호 → 등록 / 있는 번호 → 수정
(SQL)
③ 200 OK (HTTP)
⑥ 목록 새로고침
삭제 (목록에서 선택 → Delete → Yes)
Delete 클릭 → 확인 Yes
① 삭제 (HTTP)
② 비활성화 + 얼굴·카드 해제
(SQL)
③ 200 OK → 목록 새로고침
(HTTP)
Notes: (전송방식) 적기

## Slide 2
2. 문 출입제어 — 얼굴 인식 (case 1 환자 / case 2 직원)
PC4 Door kit
(카메라·서보·도어 MCU)
PC2 얼굴 인식
PC1 서버 · DB
PC1 관리자 GUI
① 카메라 영상(UDP)
② 얼굴 좌표 (TCP)
③ 서보 이동 좌표 (TCP) → 얼굴 추적
④ 얼굴 특징벡터 (HTTP POST)
⑤ DB 검색 → 번호·역할 확인
case 1 환자 (출입 권한 X)
⑥ 출입 거부 표시
문 안 열림
case 2 직원 (출입 권한 O)
⑥ 문 열기 명령 (TCP)
⑦ 문 열림 상태 (TCP)
⑧ 문 상태 + 직원 이름
문 상태 피드백 (TCP)
Notes: PC4( IO manager) 내부에서 아두이노(cam 팬&틸트 제어 모터 , 문 제어 모터) serial 통신 중.

## Slide 3
3. 모니터링 및 낙상 감지 — 낙상 발생
PC3 쓰러짐 감지
(카메라 + AI)
PC1 서버
DB
(PostgreSQL)
PC1 관리자 GUI
(모니터링 화면)
loop 0.5초마다 (상시 모니터링)
① 이미지 + 좌표 + 이벤트 로그
② 이미지 + 좌표
③ 낙상 발생시 이벤트 로그

## Slide 4
3. 모니터링 및 낙상 감지 — 알람 해제
PC3 쓰러짐 감지
(카메라 + AI)
PC1 서버
DB
(PostgreSQL)
PC1 관리자 GUI
(모니터링 화면)
관리자가 현장 확인
① Emergency release 버튼 (HTTP)
② 알람 상태 RESOLVED 저장 (SQL)
③ NORMAL (HTTP)
④ 초록 NORMAL 표시 + 로그

## Slide 5
통신 명세표 — 화살표 번호: [2-①] 구분: [ PC4 Door kit → PC2 얼굴 인식 ]
항목 | 작성 칸
1. 목적 | PC4 카메라 영상을 PC2로 전송하여 얼굴·신체 검출 수행
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | UDP / PC4 → PC2 / 8766
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | UDP 192.168.15.129:8766
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | frame=30 jpeg=29460 bytes packets=25
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | 프레임 ID, 패킷 번호, 총 패킷 수, JPEG 크기, 이미지 데이터(bytes)
6. 발생 조건 / 빈도 | 카메라 실행 중 / 목표 15fps
7. 원하는 응답 | 별도 응답 없음
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 미수신 프레임 폐기, 일정 시간 미수신 시 추적 중단
9. 중복 판단 기준 | 프레임 ID 기준, 최신 프레임 우선 처리
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 프레임 수신 시간, 수신 FPS, 패킷 손실 여부
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

## Slide 6
통신 명세표 — 화살표 번호: [2-②] 구분: [ PC2 얼굴 인식 → PC1 서버 · DB ]
항목 | 작성 칸
1. 목적 | 얼굴·몸 검출 여부 및 Bounding Box 좌표 전송
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | TCP / PC2 → PC1 / 8102
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | TCP PC1_IP:8102 / 쉼표 구분 텍스트
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | T,T,254,241,434,421,179,202,516,479\n
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | 얼굴·몸 T/N, 얼굴 좌표 4개, 몸 좌표 4개 (미검출 -1)
6. 발생 조건 / 빈도 | 객체 검출 중 / 최대 10Hz
7. 원하는 응답 | 별도 응답 없음
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 연결 실패 시 2초 간격 재연결
9. 중복 판단 기준 | 최신 좌표 우선 처리
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 검출 여부, 좌표, 수신 시간
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

## Slide 7
통신 명세표 — 화살표 번호: [2-④] 구분: [ PC2 얼굴 인식 → PC1 서버 · DB ]
항목 | 작성 칸
1. 목적 | 추출한 512차원 얼굴 임베딩을 PC1으로 전송하여 신원 비교
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | HTTP / PC2 → PC1 / 8101
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | POST /api/v1/face/identify
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | 얼굴 임베딩 벡터(512차원)를 포함한 JSON
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | 이벤트 ID, 장치 ID, 얼굴 임베딩 배열 등
6. 발생 조건 / 빈도 | 얼굴 촬영 및 임베딩 추출 성공 시
7. 원하는 응답 | 별도 응답 없음
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 전송 실패 시 저장 후 재시도
9. 중복 판단 기준 | event_id 기준
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 전송 시간, 인식 결과, 전송 성공 여부
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

## Slide 8
통신 명세표 — 화살표 번호: [③] 구분: [ PC1 서버 → PC4 Door kit ]
항목 | 작성 칸
1. 목적 | PC1이 PC2의 추적 좌표를 PC4로 전달하여 Arduino가 Pan/Tilt를 제어
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | TCP / PC1이 PC4 Bridge에 접속 / 8765
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | 한 줄 텍스트: TRACK,body,face,x1,y1,x2,y2,width,height\\n
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | TRACK,1,1,220,100,350,260,640,480\\n
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | body·face 0/1 / bbox 좌상단·우하단 픽셀 정수 / frame width·height 1~4096 / UTF-8 ASCII
6. 발생 조건 / 빈도 | 유효한 PC2 관측을 최대 10 Hz로 전달. 무대상 시 TRACK,0,0,-1,-1,-1,-1,width,height
7. 원하는 응답 | 응답 없음. PC4 Bridge가 Arduino Serial 115200으로 전달
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 1.5초 동안 PC2 입력이 없으면 무대상 프레임을 전송하여 Arduino를 정지
9. 중복 판단 기준 | 동일 관측의 재전송은 최신 값으로 덮어씀; request_id 없음
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 추적 로그·마지막 bbox 보관 여부는 서버 결정
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

## Slide 9
통신 명세표 — 화살표 번호: [⑥] 구분: [ PC1 서버 → PC4 Door kit ]
항목 | 작성 칸
1. 목적 | 권한이 있는 직원 또는 관리자 명령에 따라 PC4 문을 열도록 요청
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | TCP / PC1이 PC4 Bridge에 접속 / 8765
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | DOOR,OPEN,request_id\\n
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | DOOR,OPEN,102\\n
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | action 고정 문자열 OPEN / request_id 정수 1~2147483647 필수
6. 발생 조건 / 빈도 | 직원 권한 승인 또는 관리자 OPEN 시 1회 전송
7. 원하는 응답 | ACK,request_id,OPEN_RECEIVED 후 EVENT,request_id,OPEN_COMPLETED (JSON 변환은 Bridge 구현)
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 5초 내 ACK/EVENT가 없으면 실패 처리; 재전송 여부는 서버 결정
9. 중복 판단 기준 | request_id가 같으면 PC4는 중복 개방 동작을 하지 않음
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 명령 시각·요청자·결과 저장 여부는 서버 결정
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

## Slide 10
통신 명세표 — 화살표 번호: [⑥] 구분: [ PC4 Door kit → PC1 서버 ]
항목 | 작성 칸
1. 목적 | Arduino로 카메라 모터·문을 제어한 결과(ACK,V, DOOR,1/0)를 PC1에 보고 (향후 구현, 현재는 PC4 터미널에만 표시)
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | TCP / PC4 Bridge → PC1 / 포트 미정 (PC1 서버와 협의)
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | 미정 — 보고할 원본은 Arduino 출력 ACK,V, DOOR,1, DOOR,0 (한 줄, 끝은 \n)
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | ACK,V (Arduino 수신 시험의 실제 응답) · DOOR,1/0은 아직 실제 로그 없음.
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | CK,V(문자열): V 명령 파싱 확인, 모터 도착 확인 아님 · DOOR,1/0(문자열): 1 열기 / 0 닫기를 서보에 씀 · (제안) event_id, camera_id 추가
6. 발생 조건 / 빈도 | ACK,V: 첫 유효 V 명령 시, 이후 최대 5초마다 · DOOR,1/0: 문 상태가 바뀔 때만
7. 원하는 응답 | 현재 없음 · (제안) PC1이 event_id로 수신 확인 응답
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 응답 제한 시간·재시도 횟수 미정 · 문 열기 명령은 실패 후 자동 재전송 안 함
9. 중복 판단 기준 | 현재 ID 없음 → (제안) camera_id + event_id 기준 · 문 열기 요청은 별도 request_id
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 발생 시각, camera_id, 송수신 방향, 원본 TRACK·변환된 V, ACK,V·DOOR,1/0, (재)연결 시각, 실패 이유, PC1 수신 확인, 응답까지 걸린 시간

## Slide 11
통신 명세표 — 화살표 번호: [ 3-① ] 구분: [ PC3 쓰러짐 감지 → PC1 서버 ]
항목 | 작성 칸 | 
1. 목적 | 실시간 영상 JPEG와 사람별 관절 좌표, 추적 ID, 낙상 판단 및 이벤트를 PC1 서버로 전달 | 
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | HTTP POST / PC3 AI → PC1 Main Service / TCP 8101 | 
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | POST http://(P1 IP):8101/api/v1/live/frame / multipart/form-data | 
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | metadata: JSON 분석 결과 / image: JPEG 바이너리(frame.jpg). 아래 상세 예시 metadata: JSON 분석 결과 / image: JPEG 바이너리(frame.jpg). 아래 상세 예시 참조 { "message_type": "frame_analysis", "frame_id": 1234, "observed_at": "2026-10-22T14:30:00.123+0900", "camera": { "camera_id": "camera_1", "location": "ROOM_1" }, "source_size": [1920, 1080], "coordinate_system": "original_frame_pixels", "image": { "format": "jpeg", "source_size": [1920, 1080], "display_size": [640, 360], "coordinate_system": "original_frame_pixels" }, "persons": [ { "track_id": 7, "bbox_xyxy": [205.0, 550.0, 1190.0, 950.0], "detection_confidence": 0.91, "landmarks": [ {"name":"nose","x":780,"y":630,"confidence":0.87}, {"name":"left_eye","x":788,"y":622,"confidence":0.85}, {"name":"right_eye","x":778,"y":622,"confidence":0.84}, {"name":"left_ear","x":800,"y":631,"confidence":0.80}, {"name":"right_ear","x":765,"y":631,"confidence":0.81}, {"name":"left_shoulder","x":670,"y":665,"confidence":0.93}, {"name":"right_shoulder","x":650,"y":695,"confidence":0.92}, {"name":"left_elbow","x":600,"y":620,"confidence":0.88}, {"name":"right_elbow","x":610,"y":755,"confidence":0.89}, {"name":"left_wrist","x":525,"y":605,"confidence":0.83}, {"name":"right_wrist","x":550,"y":800,"confidence":0.82}, {"name":"left_hip","x":535,"y":720,"confidence":0.91}, {"name":"right_hip","x":505,"y":750,"confidence":0.90}, {"name":"left_knee","x":400,"y":755,"confidence":0.85}, {"name":"right_knee","x":385,"y":820,"confidence":0.86}, {"name":"left_ankle","x":290,"y":760,"confidence":0.78}, {"name":"right_ankle","x":275,"y":850,"confidence":0.77} ] } ], "fall_judgments": [ { "track_id": 7, "state": "fall_confirmed", "frames_collected": 40, "fall_probability": 0.92, "geometry_score": 0.97, "model_evidence": true, "input_valid": true, "input_rejected_reason": null, "fall_latched": false, "confirmed_frame_id": 1234, "confirmed_timestamp_ms": 41133, "confirmed_at": "2026-10-22T14:30:00.123+0900", "confirmed_score": 0.92, "peak_fall_probability": 0.92, "transition_evidence": true } ], "event": { "current_states": [ { "track_id": 7, "state": "fall_confirmed", "confirmed_frame_id": 1234 } ], "new_events": [ { "event_type": "fall_confirmed", "camera_id": "camera_1", "track_id": 7, "confirmed_frame_id": 1234, "confirmed_at": "2026-10-22T14:30:00.123+0900", "fall_probability": 0.92 } ] } } | 
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | frame_id: int, 프레임 번호 observed_at: string, 관측 시각 camera_id/location: string, 카메라 식별 정보 source_size/display_size: int[2], 픽셀 해상도 persons: array, track_id·bbox·COCO-17 관절 좌표 및 신뢰도 fall_judgments: array, state·fall_probability(0~1)·geometry_score(0~1)·판단 근거 event.current_states: array, 현재 감지 상태 event.new_events: array, 신규 낙상 확정 정보 image: JPEG 바이너리, 가로 최대 640px | 
6. 발생 조건 / 빈도 | AI 추론 중 프레임별 전송 시도 / 설정 상한 최대 10 FPS (변경가능) / 낙상 확정 시 신규 이벤트 포함 | 
7. 원하는 응답 | HTTP 2xx(200~299) 성공 처리 / 응답 JSON 필드 별도 요구 없음 | 
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 타임아웃 3초 / 전송 오류 처리 / 미전달 낙상 이벤트가 있으면 1초 후 재시도 | 
9. 중복 판단 기준 | 낙상 이벤트는 (camera_id, track_id, confirmed_frame_id) 조합으로 실행 중 중복 전송 방지 | 
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 카메라 ID, 프레임·관측 시각, 추적 ID, 낙상 발생 시각·확률, 전송 성공·실패, 처리 상태 | 
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

## Slide 12
통신 명세표 — 화살표 번호: [ 3-② ] 구분: [ PC1 서버 → PC1 관리자 GUI(모니터링 화면)]
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기
항목 | 작성 칸
1. 목적 | PC1 서버가 수신한 AI 분석용 실시간 CCTV 영상(JPEG)을 관리자 GUI에 전달하여 화면에 표시
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | HTTP GET / GUI가 PC1 서버에 접속 / TCP 8101
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | GET /api/v1/live/frame/{camera_id}/image
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | HTTP 200 OK / Content-Type: image/jpeg / JPEG 바이너리 데이터
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | tcamera_id: string, 카메라 식별자(필수, URL 경로) / 응답 본문: JPEG image(bytes)
6. 발생 조건 / 빈도 | GUI가 최신 영상을 요청할 때마다 전송. AI → 서버 입력은 최대 10 FPS 설정이며 GUI 요청 FPS는 별도
7. 원하는 응답 | HTTP 200 OK + JPEG 바이너리 / 영상 미존재 시 HTTP 404
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 서버 코드에 별도 응답 제한시간 없음. 통신 실패 시 GUI 측 재요청 정책 필요
9. 중복 판단 기준 | 서버는 카메라별 최신 프레임만 메모리에 유지. 이전 프레임은 새 프레임으로 덮어씀
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 전카메라 ID, 프레임 수신 시각, 영상 조회 시각, 전송 성공·실패 및 지연시간 (기록 기능 별도 구현 필요)

## Slide 13
통신 명세표 — 화살표 번호: [ 3-③ ] 구분: [ PC1 서버 → DB(PostgreSQL) ]
공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나, 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기
항목 | 작성 칸
1. 목적 | 낙상 이벤트를 DB에 기록하고 알람을 생성 (나중에 조회·통계·처리 이력용)
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트 | PostgreSQL 접속 (psycopg) / 서버가 DB에 접속 / 5432 (PC1 내부만, 외부 차단)
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식) | INSERT INTO hcc.fall_events → INSERT INTO hcc.alerts (한 트랜잭션)
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사) | fall_events: ('a1b2', NULL, 'CAM01', '3', 'FALL', '2026-10-22T14:00:00+09:00', 'room_101', 0.91, [100,120,260,400]) / alerts: (fall_event_id='a1b2', status='ACTIVE')
5. 필드 (이름·타입·단위·필수·범위) | event_id 문자 ≤64 필수(PK) / camera_id 문자 필수(등록된 카메라) / event_type FALL·COLLAPSE·SUSPECTED_FALL 필수 / occurred_at 시각(+09:00) 필수 / location 문자 선택(없으면 카메라 위치) / confidence 실수 0~1 선택 / bbox_xyxy 숫자 4개 선택 / track_id 문자 선택 / person_id 문자 선택
6. 발생 조건 / 빈도 | PC3가 낙상으로 판단해 서버에 보냈을 때만 (0.5초마다 오는 영상·좌표는 저장 안 함). 같은 사람 10초에 최대 1번
7. 원하는 응답 | 저장 성공 시 alert_id (알람 번호, UUID) 반환 → 서버가 GUI에 FALL 알림
8. 시간 제한 / 실패 시 동작 | 수 ms 이내 / DB 오류면 저장 전체 취소(롤백), 서버는 PC3에 503 응답 → PC3가 다시 보냄
9. 중복 판단 기준 | event_id가 같으면 같은 낙상 → 두 번째는 저장 안 함 (알람도 하나만)
10. 나중에 보고 싶은 기록 | 낙상 시각·위치·카메라·신뢰도 목록, 알람 상태(ACTIVE → ACKNOWLEDGED → RESOLVED)와 처리 시각·처리자·메모